## Slide 1: RADYOTERAPİ PLANLAMASINDA APARATLAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi

## Slide 2: Yüzüstü meme prone aparatı

## Slide 3
Yaygın kullanılmaz
Avantajı hasta daha iyi fikse edilir
Akciğer ve kalp daha iyi korunur

## Slide 5: Belly board prone aparatı

## Slide 6: CombiFix aparatı

## Slide 8: Knee Fix (Diz fiksatörü)

## Slide 9: FeetFix (Ayak fiksatörü)

## Slide 10: HipFix (Kalça maskesi)

## Slide 11
CombiFix alternatifi olarak kullanılabilir
Baş boyun maskeleri gibi hazırlanır. Termoplastik maskedir.
Hastanın üzerine yatacağı fikse edilecek olan özel bir yüzey plate gerektirir. Bu plate baş boyun için kullanılandan boyut olarak daha büyüktür.

## Slide 12: Vakumlu yataklar ve yastıklar

## Slide 13
Meme ve akciğer bölgesi için daha çok yastıkları kullanılır
Klostrofobisi olan veya dispnesi nedeni ile maske yapılamayacak hastalara özel baş bölgesi için de yastık hazırlanabilir.
Genel durumu bozuk hastalarda ve
Yaygın metastazlı hastalarda çok sayıda alan ışınlanacaksa vakumlu yatak iyi bir seçenektir.

## Slide 14
Daha çok pelvis radyoterapilerinde kalça ve bacakları sabitlemek için kullanılır
DizFix
AyakFix
Kolları ve omuzları sabitleyen traksiyon yapan (ellerle tutulup çekmek sureti ile) fiksatörleri vardır

## Slide 15: Meme Bordu (No 1)

## Slide 16
Meme setup işlemi için kullanılır
Eğimlidir, eğimi sayesinde daha homojen bir doz dağılımı ve akciğerin fazla doz alması engellenmeye çalışılır
Kollar geriye alınır
Vakumlu yastık ile hastanın sırt ve kollarının şekli verilerek sabitlenme kolaylaşır (2 nolu meme bordu)
Vakumlu yastık yerine kolları sabitleyen farklı bir meme bordu da kullanılabilir (1 nolu meme bordu)

## Slide 17: Meme bordu (No 2)

## Slide 18: T Bord

## Slide 19
Akciğer, yemek borusu, mediasten gibi toraks yerleşimli kanserlerde, batın yerleşimli kanserlerde hastayı sabitlemek için kullanılır
Kollar geriye atılarak T bordun kollarına tutturulur
Bu şekilde hastanın gövde kısmı sabitlenir
Derin nefes alıp vermeyi de engellediğinden solunumsal olarak organların fazla yer değiştirmesini de engeller

## Slide 20: Kısa maske beyin maskesidir

## Slide 21: Baş boyun maskesi (Uzun maske)

## Slide 22
Baş boyun maskesi omuzları da sabitleyecek şekilde uzundur.
Hasta konforu için özellikle klostrofobisi (Karanlık korkusu) olanlar için burun ve göz kısmı kesilebilir