## Slide 1: HERRAMIENTAS HIDRAULICAS
Junio 2021
Julio Ponce

## Slide 2: TIPO DE CLIENTES
Contratista:
Que herramienta elegir?
Disponibilidad de una fuente de energia
  (Usualmente un compresor de aire)
Potencia + Portabilidad
  (Hidraulica)
Impulsado por gasolina
  Para areas de difícil acceso

## Slide 3: TIPO DE ROMPEDORES
Cuando un mantenimiento debe ser realizado, hay varios puntos que deben ser considerados:
  Forma (irregular, Redondo, cuadrado)
  Profundidad
  Dureza
La dureza o la resistencia del pavimento, define la potencia del tipo de rompedor a elegir.
Parches de profundidad parcial
  50 – 75 mm (2 – 3 inches) profundidad
  Cubriendo un area menor a 1 m²
Parches de profundidad completa
  150 – 200 mm (6 – 8 inches) profundidad
  Cubriendo un area mayor a 1 m²

## Slide 4: Dureza del pavimento – tipo de superficie
Flexible pavement (asphalt)
Highway Rigid pavement (concrete)
Airport runway
20-25 MPa
La dureza de cada tipo de superficie es diferente
Define el tipo de herramienta
Para romper eficazmente la herramienta debe tener al menos 2 veces mayor capacidad de ruptura que la dureza de la superficie a romper
30-36 MPa
40-45 MPa
Pista de aeropuerto
Pavimento flexible (asfalto)
Carretera pavimento rígido (concreto)

## Slide 5: DIFERENCIA ENTRE NEUMATICA E HIDRAULICA
Herramienta neumatica es conducida por
Aire Comprimido
Herramienta Hidraulica es conducida por
Aceite bajo presión

## Slide 6: COMO ELEGIR UNA HERRAMIENTA NEUMATICA
20-25 Mpa = 15-25 kg
30-36 Mpa = 25-30 kg
40-45 Mpa = 30-45 kg
Pista de aeropuerto
Pavimento flexible (asfalto)
Los rompedores son seleccionados en relación a su peso
Carretera pavimento rigido (concreto)
RTEX 25
RTEX 15
TEX 90

## Slide 7: COMO ELEGIR UNA HERRAMIENTA HIDRAULICA
20-25 Mpa = 20 lpm
30-36 Mpa = 20-30 lpm
40-45 Mpa = 30-40 lpm
Pista de aeropuerto
Pavimento flexible (asfalto)
Los rompedores son seleccionados en relación al flujo de aceite
Carretera pavimento rigido (concreto)
LH 190 E
LH 280 E
LH 400 E

## Slide 8: Como elegir una unidad de potencia
Salida de alta potencia
Dimensiones reducidas
Portatil
Confiable
Minimas perdidas mecanicas
20-25 Mpa = 20 lpm
30-36 Mpa = 20-30 lpm
40-45 Mpa = 30-40 lpm
Pista de aeropuerto
Carretera pavimento rigido (concreto)
Pavimento flexible (asfalto)
LP13 – 30 P
LP9 – 20 P
LP9 – 20 E
LP18 – 40 PE
LP18 – 30 PE

## Slide 9: GAMA DE HERRAMIENTAS HIDRAULICAS
Rompedoras
Cortadoras de disco
Bombas
Cortadora de corona
Inca poste
Saca poste
Paquete de herramientas que pueden utilizarse en una unidad de potencia hidraulica para diferentes trabajos

## Slide 10: Martillos HIDRAULICOS
Datos tecnicos
Martillos |  | LH11 | LH 190 E | LH 230 E | LH 280 E | LH 400 E
Peso | Kg | 15.5 | 25 | 28 | 32.5 | 39
Longuitud | mm | 650 | 650 | 735 | 765 | 765
Flujo de aceite | l/min | 20 | 20 | 20-30 | 20-30 | 30-40
Presion de trabajo | bar | 80-100 | 95-110 | 105-125 | 110-125 | 110-125
Contrapresion maxima | bar | 10 | 10 | 15 | 15 | 15
Impacto promedio | blows/min | 2300 | 1400 | 1500-2100 | 1350-1750 | 1150-1600
Vibracion nivel 3 anexo(ISO 28927-10) | m/s2 | 16.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.4
Nivel de ruido garantizado (2000/14/EC) | Lw, dB(A) | 105 | 106 | 107 | 107 | 106
Nivel de ruido (ISO 11203) | Lp, r=1m | 93 | 93 | 94 | 95 | 93
No. parte |  | LH11 | LH 190 E | LH 230 E | LH 280 E | LH 400 E
Hex 22 x 82.5 |  | 1801 1741 18 |  |  |  | 
Hex 25x108 |  |  | 1801 3443 41 | 1801 3543 51 |  | 
Hex 28x152 |  |  | 1801 3443 42 | 1801 3543 52 | 1801 3643 60 | 1801 3743 68
Hex 28x160 |  |  | 1801 3443 43 | 1801 3543 53 | 1801 3643 61 | 1801 3743 69
Hex 32x152 |  |  | 1801 3443 44 | 1801 3543 54 | 1801 3643 62 | 1801 3743 70
Hex 32x160 |  |  | 1801 3443 45 | 1801 3543 17 | 1801 3643 63 | 1801 3743 71

## Slide 11: Aplicaciones
Usadas para romper:
  Concreto nuevo o Viejo
  Concreto reforzado (armado)
  Asfalto
  Terreno congelado
  Ladrillo
  Material ceramico.
Otras aplicaciones:
  Apisonamiento
  Compactación
  Apretamiento
  Trabajos sub acuaticos

## Slide 12: Segmentos de mercado
Contratistas:
  Restauración de inmuebles
  Mantenimiento de caminos
  Constructoras
Renta
Servicios públicos e infraestructura
Mantenimientos en vías férreas

## Slide 13: Características
Diseño delgado
Modelos con amortiguamiento de vibraciones
Alta relación potencia - peso
Bajos niveles de ruido
Excelente balance
Trabajos bajo el agua

## Slide 14: Rompedoras con manubrio en E
Mango patentado
Niveles de vibración bajo
Travesaño estrecho – mayor confort de operación sin torsion de muñecas/manos
Barra amortiguada con 4 resortes – libre movimiento para amortiguamiento óptimo
Guías de manubrio reemplazables
(palanca de larga duración)
Probado en trabajos de alta demanada

## Slide 15: Accesorios
Agarradera frontal para LH 11
  Incremento de control
  Posicionamiento 360o
  Fácil de desprender
Amplia gama de cinceles

## Slide 16: Sierras cortadoras
Datos técnicos

## Slide 17: Características
Diseño hidráulico simple
Corta 133-160 mm de profundidad
Cara de corte abierta
14” (350 mm) diámetro de hoja, requiere 18 – 30 l/min @150bar
16” (400 mm) diámetro de hoja, requiere 20 – 40 l/min @150bar
Peso ligero –alto poder de corte
Compacto y delgado – Buena visibilidad
Trabajo con polvo, lodo y bajo el agua – sin filtro de aire que pueda bloquearse

## Slide 18: Aplicaciones
Usadas para cortar
  Concreto
  Asfalto
  Acero
Usadas con
  Hojas de diamante seco y húmedas
  Hojas de acero abrasivo
Renta
Contratistas
Servicios públicos
En el ejército
En cuadrillas de rescate
Segmentos de mercado

## Slide 19: Accesorios
Carrito ligero para uso en:
  Suelo
  Caminos
  Otros trabajo de superficie

## Slide 20: Accesorios
Juego de tanque de agua a presión
Discos diamante para concreto y asfalto

## Slide 21: Perforador de barrenos para postes
Datos tecnicos

## Slide 22: Aplicaciones
Preparaciones para perforar para:
  Postes de cercas
  Hoyos para plantación
  Barrenos para señales viales
  Abertura y cierre de válvulas grandes
Agricola y jardinería
Renta
Compañías de cercados
Granjas de árboles
Servicios forestales
Cementerios
Servicios públicos y abasto de agua
SEGMENTOS de mercado

## Slide 23: Características
Barrenos de hasta 1.3 m con diámetro de 90 to 350 mm
Rotación de doble sentido – ideal para suelo rocoso
Velocidad de rotación ajustable
Limitador de torque adjustable para prevenir rotación en piedras para seguridad del operador
20-40 l/min a 100 bar
60-160 rpm

## Slide 24: Accesorios
Barra de extension de 0.5 m
Barrenas de diferentes diametros

## Slide 25: Cortador de corona
Datos tecnicos

## Slide 26: Aplicaciones
Espacios reducidos como líneas de drenaje
Instalación de tuberías de ventilación, calefacción y gas
Instalaciones eléctricas
Trabajos bajo el agua
Renta
Contratistas
  Renovaciones de inmuebles
Contratistas de servicios públicos
Instaladores
Segmentos de mercado

## Slide 27: Características
Combinación eficiente entre potencia - peso
Bajas vibraciones
Perforación manual segura hasta 200 mm
Control hidráulico de torque
Circuito hidráulico cerrado – sin problemas por polvo o lodo
Trabajos bajo el agua
Juego acuático con tanque presión
Accesorio con incrustación de diamante
Juego de prensa para taladrado en madera
Accesorios

## Slide 28: Bombas de achique
Datos tecnicos

## Slide 29: Aplicaciones
Bombeo de agua contaminada y limpia
  En sitios de construcción
  En excavaciones inundadas
  En sótanos
  En pozos
Segmentos de mercado
Rental
Construccion
Servicios públicos y abastecimiento de agua
Canteras
Minas
Telecomunicaciones

## Slide 30: Características
LWP 2 requiere 18-24 l/min a 100 bar
  Acepta piedras y escombros de hasta 10 mm
  Bomba de agua sumergible
  Cabesa de 25 m con descarga de 840 l/sec
LTP 3 requiere 26-38 l/min a 140 bar
  Acepta piedras y escombros de hasta 70 mm
  Bomba de basura
  Cabeza de 32 m con descarga de 1920 l/min
Motor a prueba de chispa
Trabajo en seco
Accesorios
Mangueras de 2” y 3” de 10 m

## Slide 31: SaCA POSTES
Datos tecnicos
Saca poste |  | LPP 10 HD
Peso con mangueras | Kg | 60
Flujo de aceite | l/min | 20-40
Presión de trabajo | bar | 100-172
Maxima presión de retorno | bar | 30
Capacidad de elevacion por carrera | mm | 12-200
Fuerza de tracción | Kg | 6,000
Fuerza de tracción total | Kg | 10,00
Altura | mm | 588
Ancho | mm | 418
Largo | mm | 484
Conexión | BSP | 1/2"
No. parte |  | 1801 8100 03

## Slide 32: ACCESORIOS SACA POSTES

## Slide 33: HINCA POSTES
Datos tecnicos
Inca poste |  | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV
Tipo de activación |  | Palanca de gatillo | Palanca de gatillo | Por valvula remota | Palanca de gatillo | Por valvula remota
Peso con mangueras | Kg | 18 | 34 | 35 | 45 | 46
Flujo de aceite | l/min | 20 | 20-30 | 20-30 | 28-40 | 28-40
Presion de trabajo | bar | 80-100 | 105-140 | 105-140 | 105-125 | 105-125
Impacto promedio | golpes/min | 2,300 | 1680 | 1,680 | 1,320 | 1,320
Diametro de poste / varilla | mm | 10 - 60 | 40 - 100 | 40 - 100 | 70 - 150 | 70 - 150
Vibracion nivel 3 anexo(ISO 28927-5)20 lpm | m/s2 | 17.5 | 13 |  | 20 | 
Nivel de ruido (ISO 11203) | Lp, r=1m | 102 | 102 | 102 | 105 | 105
Nivel de ruido garantizado (2000/14/EC) | Lw, dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118
EHTMA class | mm | C | C / D | C / D | D / E | D / E
No. parte |  | 1801394006 | 1801404002 | 1801405002 | 1801414000 | 1801415000

## Slide 34: ACCESORIOS HINCA POSTES

## Slide 35: Unidades de Potencia
Datos tecnicos
Unidades de potencia |  | LP 9-20 E | LP 9-20 P | LP 13-30 P | LP 18-30 PE | LP 18-40 PE | LP 18 Twin PE
Combustible |  | Electrica | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina
Motor |  | AC | Honda | Honda | B&S Vanguard | B&S Vanguard | B&S Vanguard
Potencia | HP | 9 | 9 | 13 | 18 | 18 | 18
Peso con aceite | Kg | 73 | 80 | 91 | 119 | 123 | 73
Dimensiones (L x An x Al) | mm | 630x530x640 | 630x530x640 | 745x600x705 | 790x605x745 | 790x605xx745 | 755x700x720
Flujo de aceite | l/min | 20 | 20 | 20-30 | 20-30 | 20-40 | 2x20 / 1x40
Maxima presion | bar | 150 | 150 | 150 | 172 | 145 | 145
Capacida de combustible | l |  | 6 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
Manguera incluida (7m) |  | No | Si | Si | No | No | No
Control de aceite (motor) |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si
Arranque electrico |  | Si | No | No | Si | Si | Si
Nivel de ruido garantizado (2000/14/EC) | Lw, dB(A) | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107
Nivel de ruido (ISO 11203) | Lp, r=1m | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 | 94
No. parte |  | 1807 0080 52 | 1807 0080 50 | 1807 0110 32 | 1807 0160 41 | 1807 0160 38 | 1807 0160 16
Trabajos en interiores, lugares cerrados |  | SI | No |  |  |  | 

## Slide 36: Características
Función de suministro de energía, con minimo ruido y ahorro de combustible
Marco protector de acero inoxidable
Diseño compacto de fácil transportación.
Agarraderas retrahibles
Llantas grandes
Filtro de aire de servicio pesado e indicador de remplazo
Flexible, compacto y ligero
Bajo mantenimiento y larga vida útil
Bajo costo de operación
Minimas emisiones de contaminantes
Bajo consumo de combustible
Beneficios

## Slide 37: Divisor de flujo de aceite
LFD 20
  Flujo regulado de 20-25 l/min
  Válvula de desahogo de presión 0-210 bar
  Flujo máximo en: 60 l/min; máxima presión: 250 bar
  EHTMA clase C
  Para herramientas estándar 20 l
LFD 30
  Flujo regulado de 25-38 l/min
  Válvula de desahogo de presión 0-210 bar
  Máxima de flujo: 120 l/min; máxima presión: 215 bar
  EHTMA clase D
  Herramientas estándar de 30 l

## Slide 38: Divisor de flujo de aceite
Usando un divisor de flujo de aceite cualquier herramiente puede ser operada desde un sitio de excavación

## Slide 39: Mangueras de extensión
Ligeras y flexibles
Acoplamientos fáciles de desprende que ayudan a proteger el sistema de tierra y derrames de aceite
Máxima longitud recomendada de manguera de 21 m (igual a dos mangueras gemelas adicionales de 7 m).