## Slide 1: IPv6
Routing

## Slide 2
Dynamic Routing

## Slide 4: Router 1
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 address 1:2::9/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 5
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2:2::9/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 6
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 router rip n1
Router(config-rtr)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 rip n1 enable
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 rip n1 enable
Router(config-if)#

## Slide 7: Router 2
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2:2::10/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 8
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 address 3:2::9/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 9
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 router rip n2
Router(config-rtr)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 rip n2 enable
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 rip n2 enable
Router(config-if)#

## Slide 10: To remove dynamic routing
Router(config)#no ipv6 unicast-routing
Router(config)#

## Slide 11
Static Routing

## Slide 13: Router 1
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 address 1:2::9/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 14
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2:2::9/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 15: Static Routing Command
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 route 3:2::/64 2:2::10

## Slide 16: Router 2
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2:2::10/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 17
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ipv6 address 3:2::9/64
Router(config-if)#no shutdown

## Slide 18: Static Routing Command
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 route 1:2::/64 2:2::9

## Slide 19: To remove static routing
Router(config)#no ipv6 unicast-routing
Router(config)#