## Slide 1
Филтрация на вино с
FILTROX Filter Media
March 2016

## Slide 2
Съдържание
Филтърни листове,поставка и филтърна рамка за филтрация на вино
Филтрация на вино с FILTROX filter media
Приложение на мембранни свещи при филтрация на вино
FIBRAFIX® TX-R за премахване на TCA, TBA and TeCA

## Slide 3
Филтърни листове,поставка и филтърна рамка за филтрация на вино

## Slide 4
NOVOX: Поставка & филтърна
рамка
Sizes:
от 20x20cm
до 120x120cm

## Slide 5
Sheet Filter Functional Principle
Inlet
Unfiltrate
Outlet
Filtrate
Filter sheets
Plates
NOVOX – functional principle

## Slide 6
Нефилтърна страна (coarse surface)
Филтърна страна(fine surface with branding)
Двете страни на филтърния
лист

## Slide 7
NOVOX – структура на филтъра

## Slide 8
Before closing the filter, wet the pressure section of the filter sheets (from outside)
NOVOX - wetting the sheets

## Slide 9
По време на филтрация винаги обезвъздушавайте филтъра
NOVOX - обезвъздушаване

## Slide 10
Поддръжка на поставката и филтърната рамка
Периодично почиствайте вала, използвайте високо качество продукти ( power transmission)
Периодична смяна на уплътненията
NOVOX - поддръжка

## Slide 11
Проверки по време на филтрация/ критичните стойности
Максимален дебит
2. Максимално диференциално налягане
3. Постоянен поток(без прекъсване)
NOVOX – параметри

## Slide 12
Капацитет
Зависи от вида и обема на мътност
Зависи от предварителното филтриране
Зависи колко често биват почиствани
Chart: 
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600
 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2
Капацитет на филтърни
листове

## Slide 13
Възобновяване на филтърните
листове
Всеки ден след филтрация
15 мин с студена вода (обратно или по посока на филтрация)
15 мин с топла вода (40 - 45 °C (~ 110°F)
(обратно или по посока на филтрация)
20 – 30 мин стерилизация с гореща вода (80 - 90 °C (~ 185°F)
(по посока на филтрацията)
Охлаждане със студена вода
(по посока на филтрацията)

## Slide 14
Охлаждане след хигенизация
Най-рискована температура за образуване на микроорганизми

## Slide 15
Филтрация на вино с FILTROX filter media

## Slide 16
Защо филтрираме виното?
Срока на годност
Влияе се от следните фактори: - pH (особено при по-високо от 3.8) - съдържание на алкохол и остатъчна захар - съдържание на SO2 (особено при по-малко от 20 mg/l) - температура на съхранение> 12°C (54˚F)
 риска от образуване на бактерии е много голям !!!!
Външен вид
Всякакъв вид частици във виното се считат за дефект от потребителя.
Филтрираното вино изглежда по-добре в чашата.
      Съдържането на бактерии и други микроорганизми както и външния вид може да бъдат повлияни от филтрацията

## Slide 17
Дебити за филтрация
Листове | Модули | Поток (gal/ft2hr) | Макс. Диференциално налягане(psi)
AF 20, AF 30, AF 31H | AF 23, AF 33 | 17 | 36
AF 40, AF 50 | AF 43, AF 53 | 17 | 36
AF 70, AF 100 | AF 73, AF 103 | 12 – 17 | 22 - 29
Листове | Модули | Поток (gal/ft2hr) | Макс. Диференциално наляганеe (psi)
AF 100 | AF 103 | 12 | 22
AF ST 110 | AF 113 | 8.6 | 22
AF ST 130 | AF 133 | 8.6 | 17
AF ST 140 | AF 143 | 7.4 | 17
Размер на листовете:
40x40cm лист  1.5 ft2
60x60cm лист  3.5 ft2
Размер на модулите:
12” модул  20 ft2
16” модул  40 ft2
Предварителна филтр.
Крайна филтр.
Примерна калкулация:
Actual flow rate = Rec. flow rate * ft2 of sheet or module used * number of sheets or modules used
Filtration with AF ST 130 in a 40x40cm filter with 35 sheets:
8.6 gal/ft2hr * 1.5 ft2 * 35 = 451.5 gal/hr

## Slide 18
Дебити за филтрация
Листове | Модули | Поток (L/m2hr) | Макс. Диференциално налягане(bar)
AF 20, AF 30, AF 31H | AF 23, AF 33 | 700 | 2.5
AF 40, AF 50 | AF 43, AF 53 | 700 | 2.5
AF 70, AF 100 | AF 73, AF 103 | 500 – 700 | 1.5 - 2
Листове | Модули | Поток (L/m2hr) | Макс. Диференциално налягане(bar)
AF 100 | AF 103 | 500 | 1.5
AF ST 110 | AF 113 | 350 | 1.5
AF ST 130 | AF 133 | 350 | 1.2
AF ST 140 | AF 143 | 300 | 1.2
Размер листове:
40x40cm лист  0.14 m2
60x60cm лист  0.33 m2
Размер модули:
12” модул  1.8 m2
16” модул  3.6 m2
Предварителна филтр.
Крайна филтр.
Примерна калкулация:
Actual flow rate = Rec. flow rate * m2 of sheet or module used * number of sheets or modules used
Filtration with AF ST 130 in a 40x40cm filter with 35 sheets:
350 L/m2hr * 0.14 m2 * 35 = 1715 L/hr

## Slide 19
Приложение на мембранни свещи при филтрация на вино

## Slide 20: SEM – снимка на PES - мембрана
Структурата на порите е подобна на тази на гъба; 1000 „пласта“ един върху друг

## Slide 21
Дълбочинен
Повърхностен
Мембранен
Видове филтри

## Slide 22
Дрождени клетки върху 0.65 микронна мембрана
Мембранен филтър

## Slide 23: Най-добра комбинация филтърни листове и мембранни свещи
Листове
AF ST 130
0.6 – 0.4 µm
Мембранни свещи
0.65 µm absolute
0.45 µm absolute
AF ST 140
0.4 – 0.2 µm
Избор на вид

## Slide 24
Пример

## Slide 25
FIBRAFIX® TX-R
За премахване на TCA, TBA и TeCA

## Slide 26
Какво са TCA /TBA/TeCA ?
TCA = 2,4,6 –TRICHLOROANISOLE (or TeCA = TETRACHLOROANISOLE)
TBA = TRIBROMOANISOLE
Още наричан“корков вкус”
Формула на
2,4,6-Trichloroanisole
TCA / TBA / TeCA

## Slide 27
TCA/TBA/TeCA са сериозен проблем във винената индустрия
Годишни загуби в световен мащаб от повредено вино:
> 1 милиард долара !!!!!!!
Произход на TCA/TBA/TeCA във виното?
корк
Дъбови бурета
Казани
Мухлясали стени на избата
Различни видове оборудване
Почистващи препарати с хлор
TCA / TBA / TeCA

## Slide 28
Добре известен факт е, че TCA е резултат от микробиологичното метилиране на хлорофенолите, което произтича от третирането на корка с хипохлорид по време на производствения процес.
Също така може да се формира и от хлорни химикали като пентахлорофенол (биоцид използван за запазването на дървото)
Третия източник на трихлоропанизол е микробилогичното образуване на TCA от гъбички като Penecillium spec. (реакция с пентосепосфат образува фенол).
След това фенола е хлориран химически с участието на хипохлорит (OCL-).
Образуване на TCA

## Slide 29
В Европа към края на 80те всичко съдържащо пентахлорофенол е забранено.
В САЩ пентахлорофенола е с ограничена употреба и недостъпен за масова употреба.
Разрешен ли е проблема с корковите петна???
В същото време употребата на TBP като защита от огън при дървото (например палетата) и при синтетичните материали се увеличава.
Триброфенола е както трихлорофенола анизол
(2, 4, 6 – триброманизол = TBA).
Резултат: TBA има същия мирис като TCA
Пентахлорофенола е заменен от триброфенол (TBP) в гъбичните и дървесни консерванти особено при опаковъчната индустрия (например за почистване и дезинфекция на контейнери).
За съжаление не ,но защо ?
Образуване на TBA

## Slide 30
Третиране с полителиен
Третиране с млечни продукти
Третиране с горчицени семена
Третиране с активен въглен
Бихте ли направили това при висококачественото си вино…???
Методи за премахване на
TCA / TBA

## Slide 31
И:
“скалпират” ароматната структура на виното
Изискващи много време
Скъпи
Методи за премахване на
TCA / TBA

## Slide 32
Какво може да се направи….??
FIBRAFIX® TX-R
Методи за премахване на
TCA / TBA

## Slide 33
FIBRAFIX® TX-R съдържа TRIEX®
(разработено заедно с G-3)
TRIEX® е неорганичен компонент способен да абсорбира TCA / TBA / TeCA
Experts in Filtration Since 1938
+
Lock-and-key principle
 very specific!
TRIEX®
TCA TBA TeCA
FIBRAFIX® TX-R

## Slide 34
Съобразно FDA (Администрация за храни и препарати) TRIEX® е класифициран като алуминиев силикат и в една категория с бентонит или каолин според закона на САЩ.
Това означава, че FIBRAFIX® TX-R филтърни листове могат да се използват в САЩ без никакъв проблем.
FIBRAFIX® TX-R

## Slide 35
За да тества ефекта от третиране и капацитета на FIBRAFIX® TX-R филтърни листове, са направени множество опити в департамента “ Енология и Винени технологии” е изследователски център Geisenheim Research Center в Германия.
Анализ на TCA и TBA е проведен в департамента по “Микробиология и Биохимия”,
Анализ на ароматите е проведен в департамент “Вино-анализа и технология за напитките”.
Изследователски център
Geisenheim

## Slide 36
Дизайн на екперимента
Geisenheim Research Center

## Slide 37
Organoleptic detection limit TCA 5 ng/L
Geisenheim Research Center

## Slide 38
Organoleptic detection limit TBA 5 ng/L
In all samples the TBA-content after filtration was below the detection limit
Geisenheim Research Center

## Slide 39
Какво се случва с ароматната структура на виното…??
Вазжните качество на виното не са отсранени !!
Структура на аромата

## Slide 40
Organoleptic detection limit TCA 5 ng/L
Geisenheim Research Center

## Slide 41
Оценка
триъгълен тест, n = 22 тестер, 3 седмици след филтрация
бяло/ rosé
проби с 5, 10, 20 ng/L TCA респективно TBA
заразени
сравняващ тест на заразените и не заразените проби
контрол: проба с 5 ng/L срещу нулева
за контрол на тест панела
Изучаване на вкусовите
качества

## Slide 42
Оценка , резултати
Всички тестери намерени въс всички контролирани проби с 5 ng/L
TCA или TBA има значителна разлика сравнение с нулевите проби
никой от тестерите не е открил “мътен или мухълен вкус” в пробите с 5, 10, 20 ng/L TCA или
TBA след филтрация с FIBRAFIX® TX-R.
Изучаване на вкусовите
качества

## Slide 43
Третирането струва:
10’000 литра 3 – 4 m2
= 21 – 28 филтърни листа 40x40
1 филтърен лист 40x40 = CHF 38.40
= CHF 806 – CHF1075 / 10’000 литра
 CHF 0.081 – CHF 0.10 / литър
Икономическа гледна точка

## Slide 44
Наличен с различен дизайн

## Slide 45
Thank you for your attention !
До днес сме третирали/спасили повече от
10.0 мил.литра вино по целия свят с FIBRAFIX® TX-R
FILTROX FIBRAFIX® TX-R

## Slide 46
Позволете ни да Ви помогнем със задачата да филрирате!